## Slide 1: Tic tac toe
MQTT & CoAP
Network Aspects of IoT – Fabio Capparelli 214490

## Slide 2: Obiettivi perseguiti
Mettere le mani su microcontrollori che consentono diversi tipi di connessione:
Bluetooth & WiFI
Studio di protocolli centrali per IOT come:
MQTT & COAP

## Slide 3: L’Idea
Due mini-console con display tft SPI touch screen.
Partite 1vs1 (2 player)
Possibilità di scelta del protocollo di comunicazione (MQTT, COAP).

## Slide 5: ESP32
Dual core 240 MHz microprocessor a 32bit
Bluetooth and Wifi Interface
SPI, I2C, I2S, DAC, ADC …

## Slide 6: Componenti utilizzati

## Slide 7: Collegamenti SPI
vcc Condensatore → pin EN
gnd Condensatore → pin GND
vcc Display → pin 3.3V
gnd Display → pin GND
cs Display → pin GPIO5
rst Display → pin GPIO4
dc Display → pin GPIO17 / TX2
mosi Display → pin GPIO23
sck Display → pin GPIO18
led Display → pin 3.3 V
miso Display → pin GPIO19
t_clk Display → pin GPIO18
t_cs Display → pin GPIO21
t_din Display → pin GPIO23
t_do Display → pin GPIO19

## Slide 8: Display e schermate
Default Screen
Connessione alla rete locale tramite WI-FI
Scelta del protocollo da utilizzare
Entrata in modalità gioco, scelta del segno ‘O’ o ‘X’ e poi gioco

## Slide 9: Default Screen

## Slide 10: WiFi Screen

## Slide 11: Scelta Protocollo

## Slide 12: Scelta segno e gioco

## Slide 14: MQTT – message queue telemetry transport
Stack
APPLICATION Mqtt / Mqtt-SN | 
TRANSPORT Tcp, Tls | 
NETWORK IPv4, IPv6 | NETWORK IPv6 with RPL
 | ADAPTION 6LoWPAN
DATALINK / PHYSICAL Ethernet, WIFI, GSM, GPRS, LTE, WPAN, ZIGBEE IEEE 802.15.4 | 
Stack

## Slide 15: MQTT – message queue telemetry transport
Stack
Client / Server (broker)
Publish / Subscriber
Stack
Client / Server (broker)
Publish / Subscriber

## Slide 16: MQTT – message queue telemetry transport
Stack
Client / Server (broker)
Publish / Subscriber
Lightweight packet (connected ack o ping)

## Slide 17: MQTT – message queue telemetry transport
Stack
Client / Server (broker)
Publish / Subscriber
Lightweight packet (connected ack o ping)
QoS, DUP, RETAIN
MQTT quality of service flag (QoS)
MQTT duplicate flag (DUP)
MQTT retain flag (RETAIN)

## Slide 18: MQTT – message queue telemetry transport
Libreria e setup

## Slide 19: MQTT – message queue telemetry transport
Libreria e setup
Scelta segno

## Slide 20: MQTT – message queue telemetry transport
Libreria e setup
Scelta segno

## Slide 21: MQTT – message queue telemetry transport
Libreria e setup
Scelta segno
Gioco

## Slide 22: MQTT – message queue telemetry transport
Libreria e setup
Scelta segno
Gioco

## Slide 23: MQTT – message queue telemetry transport
WireShark caption

## Slide 24: MQTT – message queue telemetry transport
WireShark caption

## Slide 25: MQTT – message queue telemetry transport
WireShark caption
PowerShell subscription

## Slide 26: CoAP – constrained application protocol
Stack
APPLICATION CoAP | 
TRANSPORT Udp, Dtls | 
NETWORK IPv4, IPv6 | NETWORK IPv6 with RPL
 | ADAPTION 6LoWPAN
DATALINK / PHYSICAL Ethernet, WIFI, GSM, GPRS, LTE, WPAN, ZIGBEE IEEE 802.15.4 | 

## Slide 27: CoAP – constrained application protocol
Stack
Client / Server
Request / Response

## Slide 28: CoAP – constrained application protocol
Stack
Client / Server
Request / Response
Lightweight message (4 byte)
VALUE | TYPE
0 | CON
1 | NON
2 | ACK
3 | RST

## Slide 29: CoAP – constrained application protocol
Stack
Client / Server
Request / Response
Lightweight message (4 byte)
RESTful and URI
METODI
URI è l’acronimo di (Uniforme Resource Identifier)
Metodo | Descrizione
GET | Usato per richiedere informazioni sul valore di una risorsa
POST | Usato per creare una nuova risorsa (nuovo URI) e il suo corrispondente valore
PUT | Usato per modificare/aggiornare il valore di una risorsa
DELETE | Usato per eliminare una risorsa identificata da un URI
OBSERVE | Usato per sottoscriversi e ricevere aggiornamenti costanti sul valore di una certa risorsa (simile alla sottoscrizione di MQTT).

## Slide 30: CoAP – constrained application protocol
Stack
Client / Server
Request / Response
Lightweight message (4 byte)
RESTful and URI
METODI
Synchronous / asynchronous

## Slide 31: CoAP – constrained application protocol
Stack
Client / Server
Request / Response
Lightweight message (4 byte)
RESTful and URI
METODI
Synchronous / asynchronous
Proxy caching with HTTP

## Slide 32: CoAP – constrained application protocol
Libreria e setup

## Slide 33: CoAP – constrained application protocol
Libreria e setup
Scelta segno

## Slide 34: CoAP – constrained application protocol
Libreria e setup
Scelta segno

## Slide 35: CoAP – constrained application protocol
Libreria e setup
Scelta segno
Gioco

## Slide 36: CoAP – constrained application protocol
Libreria e setup
Scelta segno
Gioco

## Slide 37: Grazie per l’attenzione TIC TAC TOE